# CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - MÓDULO 2: EXERCÍCIOS – CEP – Valor 10 Pontos

| 01 (Montgomery e Runger- 15.1) | Um molde para extrusão é usado para produzir bastões de aluminio. O diâmetro dos bastões é uma característica crítica da qualidade. A seguinte tabela mostra os valores de x e r para 20 amostras de cinco bastões cada. Especificações sobre os bastões são 0,5035 +/- 0,0010 polegada. Os valores dados são os três últimos dígitos da medida, ou seja, 34,2 é lido como 0,50342. Usando todos os dados, encontre os limites de controle para os gráficos X e R, construa o gráfico e plote os dados. Use os limites tentativas de controle do item (a) para identificar pontos fora de controle. Se necessário, reveja seus limites de controle, considerando que qualquer amostra fora dos limites de controle poderá ser eliminada. Amostra x r 1 34,2 3 2 31,6 4 3 31,8 4 4 33,4 5 5 35,0 4 6 32,1 2 7 32,6 7 8 33,8 9 9 34,8 10 10 38,6 4 11 35,4 8 12 34,0 6 13 36,0 4 14 37,2 7 15 35,2 3 16 33,4 10 17 35,0 4 18 34,4 7 19 33,9 8 20 34,0 4 |
| --- | --- |
| 02 (Montgomery e Runger- 15.3) | O comprimento global de um acendedor de cigarros para carros é monitorizado usando gráficos X e R. A tabela a seguir fornece o comprimento para 20 amostras de tamanho 4. (As medidas são codificadas a partir de 5,00 mm, isto é, o valor 15 é 5,15 mm.) Usando todos os dados, encontre os limites tentativas de controle para os gráficos X e R, construa o gráfico e plote os dados. Use os limites tentativas de controle do item (a) para identificar pontos fora de controle. Se necessário, reveja seus limites de controle, considerando que qualquer amostra fora dos limites de controle poderá ser eliminada. Amostra 1 2 3 4 1 15 10 8 9 2 14 14 10 6 3 9 14 9 11 4 8 6 9 13 5 14 8 9 12 6 9 10 7 13 7 15 10 12 12 8 14 16 11 10 9 11 7 16 10 10 11 14 11 12 11 13 8 9 5 12 10 15 8 10 13 8 12 14 9 14 15 12 14 6 15 13 16 9 5 16 14 8 8 12 17 8 10 16 9 18 8 14 10 9 19 13 15 10 8 20 9 7 15 8 |
| 03 (Montgomery e Runger- 15.4) | Amostras de tamanho n = 6 são coletadas de um processo a cada hora. Depois de 20 amostras serem coletadas, calculamos x = 20,0 e r/d2 = 1,4. Encontre os limites tentativas de controle para os gráficos X e R. |
| 04 (Montgomery e Runger- 15.8) | Vinte medidas sucessivas de dureza são feitas em uma liga metálica, sendo os dados mostrados na seguinte tabela. Usando todos os dados, calcule os limites tentativas de controle para os gráficos das observações individuais e da amplitude móvel. Construa o gráfico e plote os dados. Determine se o processo está sob controle estatístico. Se não, considere que causas atribuídas possam ser encontradas para eliminar essas amostras e reveja os limites de controle. Estime a média e o desvio-padrão do processo quando ele estiver sob controle. Amostra Dureza Amostra Dureza 1 51 11 51 2 52 12 57 3 54 13 58 4 55 14 50 5 55 15 53 6 51 16 52 7 52 17 54 8 50 18 50 9 51 19 56 10 56 20 53 |
| 05 (Montgomery e Runger- 15.11) | A viscosidade de um intermediário químico é medida a cada hora. Vinte amostras, cada uma de tamanho n = 1, estão na seguinte tabela. Usando todos os dados, calcule os limites tentativas de controle para os gráficos das observações individuais e da amplitude móvel. Construa o gráfico e plote os dados. Determine se o processo está sob controle estatístico. Se não, considere que causas atribuídas possam ser encontradas para elimínar essas amostras e reveja os limites de controle. Estime a média e o desvio-padrão do processo quando ele estiver sob controle. amostra viscosity amostra viscosity 1 495,0 11 493,0 2 491,0 12 507,0 3 501,0 13 503,0 4 501,0 14 475,0 5 512,0 15 497,0 6 540,0 16 499,0 7 492,0 17 468,0 8 504,0 18 486,0 9 542,0 19 511,0 10 508,0 20 487,0 |
| 06 (Montgomery e Runger- 15.12) | Um processo normalmente distribuído usa 66,7% da banda de especificação. Ele está centralizado na dimensão nominal, localizada na metade do caminho entre os limites superior e inferior de especificação. (a) Estime CP e CPk. Interprete essas razões. . (b) Qual o nível produzido de fração defeituosa (faltout)? |
| 07 (Montgomery e Runger- 15.13) | Reconsidere o Exercício 15.1. Use os limites revistos de controle e as estimativas de processo. (a) Estime RCP e RCPk. Interprete essas razões. (b) Qual a percentagem de itens defeituosos que está sendo produzida por esse processo? |
| 08 (Montgomery e Runger- 15.15) | Reconsidere o Exercício 15.3. Usando as estimativas do processo, qual será o nível de fração defeituosa se as especificações codificadas forem 10 +/- 5 mm? Estime CP e interprete essa razão. |
| 09 (Montgomery e Runger- 15.22) | Suponha que a seguinte fração defeituosa tenha sido encontrada em sucessivas amostras de tamanho 100 (lidas para baixo): (a) Usando todos os dados, calcule os limites tentativas de controle para o gráfico de controle da fração defeituosa, construa o gráfico e plote os dados. (b) Determine se o processo está sob controle estatístico. Se não, considere que causas atribuídas possam ser encontradas e que pontos fora de controle possam ser eliminados. Reveja os limites de controle. amostra fractdef amostra fractdef 1 0,009 16 0,007 2 0,01 17 0,006 3 0,013 18 0,009 4 0,008 19 0,008 5 0,014 20 0,011 6 0,009 21 0,012 7 0,01 22 0,014 8 0,015 23 0,006 9 0,013 24 0,005 10 0,006 25 0,014 11 0,003 26 0,011 12 0,005 27 0,009 13 0,013 28 0,013 14 0,01 29 0,012 15 0,014 30 0,009 |
| 10 (Montgomery e Runger- 15.23) | Os números a seguir representam o número de defeitos de soldagem observados em 24 amostras de cinco circuitos impressos: 7,6,8, 10,24,6,5,4,8, 11, 15,8, 4, 16, 11, 12,8,6,5,9, 7, 14,8,21. Usando todos os dados, calcule os limites tentativas de controle para um gráfico de controle U, construa o gráfico e plote os dados. Podemos concluir que o processo está sob controle, usando um gráfico U? Se não, considere que causas atribuídas possam ser encontradas, liste pontos e reveja os limites de controle. |
| 11 (Montgomery e Runger- 15.28) | Um gráfico X usa amostras de tamanho 4. A linha central está em 100 e os limites, 3 sigmas, superior e inferior de controle estão em 106 e 94 respectivamente. Qual é desvio padrão do processo? Suponha que a média do processo se desloque para 105. Encontre a probabilidade dessa mudança ser detectada na próxima amostra. |
| 12 (Montgomery e Runger- 15.30) | Considere o gráfico de controle X, com r médio= 0,344, LSC = 14,708, LlC = 14,312 e n = 5. Suponha que a média se desloque para 14,6. ( a) Qual é a probabilidade dessa mudança ser detectada na próxima amostra? |
| 13 (Montgomery e Runger- 15.41) | O diâmetro dos pinos de fusíveis, usados em uma aplicação de um motor de avião, é uma característica importante da qualidade. Vinte e cinco amostras, de três pinos cada uma, são mostradas a seguir (em mm): Estabeleça os gráficos X e R para esse processo. Se necessário, reveja os limites de modo que nenhuma observação esteja fora de controle. Estime a média e o desvio-padrão do processo. Verifique se os dados podem ser representados por uma distribuição normal. (Utilize-se da Estatística descritiva) Suponha que as especificações do processo sejam 64 +/- 0,02. Calcule uma estimativa de CP. O processo encontra um nível minimo de capacidade de CP> 1,33? Calcule uma estimativa de CPk. Use essa razão para tirar conclusões sobre a capacidade de processo. De modo a tomar esse um processo seis sigmas, a variância (2 teria de ser diminuida tal que CPk = 2,0. Qual deve ser o valor da nova variância? Suponha que a média se desloque para 64,005. Qual é a probabilidade desse deslocamento ser detectado na próxima amostra? subgroup diameter subgroup diameter subgroup diameter 1. 64.030 11. 63.994 21. 63.988 1. 64.002 11. 63.998 21. 64.001 1. 64.019 11. 63.994 21. 64.009 2. 63.995 12. 64.004 22. 64.004 2. 63.992 12. 64.000 22. 63.999 2. 64.001 12. 64.007 22. 63.990 3. 63.998 13. 63.983 23. 64.010 3. 64.024 13. 64.002 23. 63.989 3. 64.021 13. 63.998 23. 63.990 4. 64.002 14. 64.006 24. 64.015 4. 63.996 14. 63.967 24. 64.008 4. 63.993 14. 63.994 24. 63.993 5. 63.992 15. 64.012 25. 63.982 5. 64.007 15. 64.014 25. 63.984 5. 64.015 15. 63.998 25. 63.995 6. 64.009 16. 64.000 6. 63.994 16. 63.984 6. 63.997 16. 64.005 7. 63.995 17. 63.994 7. 64.006 17. 64.012 7. 63.994 17. 63.986 8. 63.985 18. 64.006 8. 64.003 18. 64.010 8. 63.993 18. 64.018 9. 64.008 19. 63.984 9. 63.995 19. 64.002 9. 64.009 19. 64.003 10. 63.998 20. 64.000 10. 64.000 20. 64.010 10. 63.990 20. 64.013 |
| 14 (RAMOS- 6. 3) | Construir gráficos para valores individuais e amplitudes móveis com os dados a seguir de um dado processo contínuo: Amostra x 1 116 2 190 3 136 4 128 5 144 6 110 7 141 8 115 9 145 10 111 11 77 12 147 13 207 14 142 15 68 16 160 17 122 18 153 19 184 20 133 21 173 22 152 23 195 24 99 25 125 Resolver o mesmo exercício, porém empregando gráficos para médias móveis e amplitudes móveis. Os resultados obtidos são muito distintos em relação aos gráficos para valores individuais e amplitudes móveis? |
| 15 (Valor da Questão 04 Pontos) | Imagine que você acaba de ser contrato por uma empresa que deseja implementar o CEP nos seus processos produtos. Crie um procedimento para implementação e controle das cartas de CEP. As cartas que inicialmente serão utilizadas na empresa serão de 02 tipos: Média e Amplitude e Carta NP. OBS: Descreva as etapas para implementação das cartas e para monitoramento utilizando-se também de Fluxogramas. Você deverá descrever todas as etapas necessárias para implementação e controle das cartas na empresa. Basear este item no capítulo 11 do livro “Pyzdek´s Guide to SPC- Volume Two: applications and Special Topics” |