# CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - MÓDULO 3: EXERCÍCIOS – DOE

| 01 (Montgomery e Runger- 12.1) | No livro Planejamento e Análise de Experimentos, 4.' edição (John Wiley & Sons, 1998), D. C. Montgomery descreve um experimento em que um fabricante está interessado na resistência à tensão de uma fibra sintética. Suspeita-se que a resistência esteja relacionada à percentagem do algodão na fibra. Cinco níveis de percentagem de algodão são usados e cinco replicatas são corridas em uma ordem aleatória, resultando nos dados a seguir. % de Algodão Observações 15 7 7 15 11 9 20 12 17 12 18 18 25 14 18 18 19 19 30 19 25 22 19 23 35 7 10 11 15 11 A percentagem de algodão afeta a resistência à ruptura do fio? Faça uma análise de variância. Use = 0,05. Utilizando-se do Método de Ducan analise as médias dos tratamentos, caso a Hipótese H0 seja rejeitada. Encontre os resíduos e examine-os em relação à inadequação do modelo. |
| --- | --- |
| 02 (Montgomery e Runger- 12.2) | No artigo "Planejamento Ortogonal para Otimização de Processo e Sua Aplicação a Ataque por Plasma" (Orthogonal Designfor Process Optimization and Its Application to Plasma Etching), no periódico Solid State Technology, maio de 1987, G. Z. Yin e D. W. Jillie descrevem um experimento para determinar o efeito da taxa de escoamento de C2F 6 sobre a uniformidade do ataque químico em uma pastilha de silicone usada na fabricação de um circuito integrado. Três taxas de escoamento são usadas no experimento e a uniformidade (%) resultante, para seis replicatas, é mostrada a seguir. Escoamento de C2F6 Observações 125 2.7 4.6 2.6 3.0 3.2 3.8 160 4.9 4.6 5.0 4.2 3.6 4.2 200 4.6 3.4 2.9 3.5 4.1 5.1 A taxa de escoamento de C2F 6 afeta a uniformidade do ataque químico? Faça uma análise de variância. Use = 0,05. Utilizando-se do Método de Ducan analise as médias dos tratamentos, caso a Hipótese H0 seja rejeitada. Encontre os resíduos e examine-os em relação à inadequação do modelo. |
| 03 (Montgomery e Runger- 12.51) | Um artigo no periódico Agricultural Engineering (dezembro de 1964, pp. 672-673) descreve um experimento em que o ganho diário de peso dos porcos é avaliado em níveis diferentes de temperatura da pocilga. O peso médio de cada grupo de suinos, no início do experimento, é considerado um fator que provoca distúrbio. Os dados do experimento são mostrados a seguir. A temperatura do ar na pocilga afeta o ganho médio de peso? Faça uma análise de variância. Use = 0,05. Utilizando-se do Método de Ducan analise as médias dos tratamentos, caso a Hipótese H0 seja rejeitada. |
|  | Peso Médio (libras) Temperaturas de Ar na Pocilga (graus F) 50 60 70 80 90 100 100 0.37 1.58 2 1.97 1.4 0.39 150 1.47 1.75 2.16 1.82 1.14 (0.19) 200 1.19 1.91 2.22 1.67 0.88 (0.77) |
| 04 (Montgomery e Runger- 13.1) | Em seu livro de 1997 (Design and Analysis of Experiments, 4.a edição, Iohn Wiley & Sons), D. C. Montgomery apresenta os resultados de um experimento envolvendo uma bateria usada no mecanismo de lançamento de um míssil. Três materiais diferentes podem ser usados para fazer as placas das baterias. O objetivo é projetar a bateria de modo a ser relativamente não afetada pela temperatura ambiente. A variável de resposta da bateria é a vida efetiva em horas. Três níveis de temperatura são selecionados e um experimento fatorial com quatro réplicas é realizado. Os dados são os da tabela ao lado. Material Temperatura (DF) 1 2 3 1 130 155 34 40 20 70 74 180 80 75 82 58 2 150 188 136 122 25 70 159 126 106 115 58 45 3 138 110 174 120 96 104 168 160 150 139 82 60 (a) Teste as hipóteses apropriadas e tire conclusões, usando a análise de variância com = 0,05. (b) Analise graficamente a interação. (c) Analise os resíduos desse experimento. |
| 05 Vieira e Hoffmann | Num laboratório são usados quatro voltímetros diferentes. Para verificar se os quatro voltímetros estão igualmente calibrados, mediu-se a mesma força constante de 100 volts cinco vezes com cada voltímetro. Os dados estão na tabela abaixo. Faça uma análise de variância e interprete o resultado. Voltagens segundo o voltímetro Voltímetro A B C D 117 115 118 125 120 110 123 121 114 116 119 123 119 115 122 118 115 114 118 118 |
| 06 Vieira e Hoffmann | Um psicólogo pretende comparar o uso de dois tipos de reforço na aprendizagem de ratos. Dispõe de 23 machos jovens, sendo 9 provindos de seu próprio laboratório de psicologia experimental, 6 provindos de um laborat6rio de biologia e os demais provindos de um zoológico. O psicólogo suspeita que a origem do animal pode ser importante na aprendizagem. Como deve delinear o experimento? |

| 07 Vieira e Hoffmann | Faça a análise de variância dos dados apresentados em seguida: Dados de um experimento inteiramente ao acaso com número diferente de repetições Tratamento A B C 14 18 26 19 13 22 16 12 19 18 15 20 21 17 23 17 21 18 |
| --- | --- |
| 02 (Montgomery e Runger- 12.2) | Um artigo na revista Journal of Testing and Evaluation (V 01. 16, no. 6, 1988, pp. 508-515) investigou os efeitos da freqüência cíclica de carregamento e das condições ambientais no crescimento da fratura por fadiga, a uma tensão constante de 22 MPa para um material particular. Os dados do experimento são mostrados a seguir. A variável de resposta é a taxa de crescimento da fratura por fadiga. (a) Há qualquer indicação de que os fatores afetam a taxa de crescimento da fratura? Há qualquer indicação de interação? Use a = 0,05. (b) Analise os resíduos desse experimento. (c) Repita a análise do item (a), usando ln(y) como a resposta. Analise os resíduos dessa nova variável de resposta e comente os seus resultados. Freqüência Ambiente Ar H20 Água salgada 10 2,29 2,06 1,90 2,47 2,05 1,93 2,48 2,23 1,75 2,12 2,03 2,06 1 2,65 3,20 3,10 2,68 3,18 3,24 2,06 3,96 3,98 2,38 3,64 3,24 0.1 2,24 11,00 9,96 2,71 11,00 10,01 2,81 9,06 9,36 2,08 11,30 10,40 |